СООБЩЕНИЕ от 18.12.2023 № СЗ-1516

О ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ В ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОЙ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР НА выполнение работ:

ремонт учебного класса в корпусе 8

АО «КБ «Луч» сообщает о своей заинтересованности в проведении открытой процедуры закупки на право заключить договор на выполнение работ: ремонт учебного класса в корпусе 8, в порядке, установленном  положением о закупочной деятельности АО «КБ «Луч» (утв. Приказом от 30.08.2021 № 1194 АО «КБ «Луч», в связи с решением Совета директоров от 30.06.2021).

Указанное сообщение не является публичной офертой.

АО «КБ «Луч» просит всех заинтересованных лиц представить свои предложения по стоимости выполнения работ по ремонту учебного класса в корпусе №8, в соответствии с требованиями к продукции, сведениями о месте и сроках поставки продукции, и по форме (Приложение 2) направить их в электронном виде (наличие электронно-цифровой подписи необязательно) (далее – Предложения).

АО «КБ «Луч» информирует, что направленные в адрес заказчика Предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в процедуре закупки или оферты на заключение договора, и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные Предложения.

АО «КБ «Луч» сообщает всем заинтересованным лицам, что не будут учитываться Предложения:

1) полученные по окончании установленного срока подачи Предложений;

2) полученные от лиц, сведения о которых включены в реестр недобросовестных поставщиков, согласно Федеральному закону от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и/ или Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

3) полученные из анонимных источников;

4) полученные от лиц, с которыми ранее заказчиком были заключены договоры/контракты, в ходе исполнения которых заказчиком были выявлены факты неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств с применением к поставщику (подрядчику, исполнителю) неустойки и / или заказчиком было инициировано расторжение договора/контракта в одностороннем порядке в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по договору;

5) оформленные с нарушением требований, установленных настоящим сообщением, в том числе, но не исключительно:

а) не содержащие цену за единицу продукции (или комплект);

б) имеющие внутренние противоречия, арифметические ошибки, расхождения, свидетельствующие о возможности двусмысленного толкования представленного предложения;

в) сканированные копии неподписанных документов.

Рассмотрение заказчиком поступивших Предложений не предполагает какого-либо информирования (в т.ч. публичного) лиц, подавших такие Предложения и иных лиц о результатах рассмотрения.

По результатам рассмотрения Предложений заключение договора не осуществляется.

Предложения принимаются по адресу: АО «КБ «Луч», 152920, Ярославская область, г. Рыбинск, бульвар Победы, д. 25, тел.: (4855) 28-58-36 доб. 4-23, факс (4855) 28-58-35,   е-mail: enk@kb-lutch.ru, Комиссарова Екатерина Николаевна, начальник отдела по организации и планированию закупочной деятельности.

Срок подачи Предложений: до 25 декабря 2023 года.

Приложения:

1. техническое задание;

2. форма ответа с предоставлением ценовой информации.

С уважением,

Начальник отдела по организации и планированию закупочной деятельности

Комиссарова Екатерина Николаевна, тел.: (4855) 28-58-36 доб. 4-23

(Ф.И.О., должность, контактный телефон)

/Е.Н. Комиссарова/

(подпись/расшифровка подписи)

Исполнитель:

специалист отдела по организации и планированию

закупочной деятельности

И.Н. Денисова

тел.: (4855) 28-58-36 доб. 4-24

Приложение № 1

к сообщению о заинтересованности от 18.12.2023 № СЗ-1516

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ

1. Предмет закупки: Выполнение работ: ремонт учебного класса в корпусе 8

2. Место и условия выполнения работ:

В соответствии со ст. 723, 475 ГК РФ в результате выполненных в полном объеме Подрядчиком работ, Заказчик должен получить отремонтированный объект по адресу: Российская Федерация, 152920, г. Рыбинск, Ярославская область, бульвар Победы, д. 25, Корпус 8, Помещение 408. Объект должен быть передан в эксплуатацию в состоянии, приведенном в соответствие с настоящим техническим заданием.

3. Срок выполнения работ: до 26.02.2024г.

4. Требования о включенных в цену работ расходах: В общую сумму договора должны быть включены все расходы и затраты по исполнению договора, причитающееся вознаграждение, сумма всех налогов, сборов и других обязательных платежей.

5. Технические характеристики и потребительские свойства (не хуже):

Материально-технические ресурсы, применяемые при выполнении работ, должны быть сертифицированы в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 №982 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение которой осуществляется в форме принятия декларации и соответствии".

6. Требования по комплекту поставки: 66,4 кв.м

6.1 Состав, содержание, объем выполняемых работ в соответствии с указанными в таблице № 1.

Работы производятся силами и средствами Подрядчика, в том числе Подрядчик предоставляет своими силами и средствами все комплектующие, оборудование и материалы, указанные в таблице №1

Таблица № 1

| № п.п. | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество единиц |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Демонтажные работы |  |  |
| 1. | Демонтаж светильников для люминесцентных ламп | шт | 11 |
| 2. | Демонтаж выключателей, розеток | шт | 9 |
| 3. | Демонтаж кабеля | м | 25 |
| 4. | Разборка плинтусов | м | 34,3 |
| 5. | Разборка из паркетных щитов | кв.м | 66,4 |
| 6. | Разборка откосов из сэндвич-панелей | кв.м | 6,6 |
| 7. | Демонтаж радиаторов чугунных (10 секций) | шт | 4 |
| 8. | Разборка трубопроводов из труб диаметром до 32 мм | м | 11 |
| 9. | Погрузка мусора строительного | т | 1,2 |
|  | Общестроительные работы |  |  |
|  | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля листами ГКЛ 12мм одним слоем с оконным проемом | кв.м | 92,9 |
| 13. | Гладкая облицовка стен, керамическими плитками | кв.м | 33,15 |
| 14. | Оклейка стен флизелиновыми обоями | кв.м | 59,75 |
| 15. | Окраска стен, подготовленных под окраску, водоэмульсионными составами | кв.м | 59,75 |
| 16. | Устройство наливных полов толщиной 15 мм | кв.м | 66,4 |
| 17. | Устройство покрытий из антистатического линолеума на токопроводящем клей, с медной лентой (45м) | кв.м | 17,7 |
| 18. | Устройство покрытий пола из ламината класса 34, на подложке "Порилекс НПЭ" 2 мм | кв.м | 48,7 |
| 19. | Устройство плинтусов ПВХ | м | 39,3 |
| 20. | Устройство подвесных потолков Армстронг с плиткой белой 10 мм | кв.м | 48,7 |
| 21. | Устройство подвесных потолков Армстронг с плиткой алюминиевой | кв.м | 17,7 |
| 22. | Облицовка оконных откосов сендвич-панелями | кв.м | 8,5 |
| 23. | Монтаж перегородок алюминиевых Provedal, с остеклением 5900х3000мм | шт | 1 |
| 24. | Установка дверного блока алюминиевого Provedal, с нащельниками, ручками, остеклением 2100х900мм с доводчиком Maxbar 100 - 2/3/4 | шт | 1 |
|  | Сантехнические работы |  |  |
| 26. | Установка сплит-ситемы Kentatsu в комплекте с кронштейнами, изолированными медными трубками, дренажным шлангом | шт | 1 |
| 27. | Установка кассетной сплит-ситемы Kentatsu в комплекте с кронштейнами, изолированными медными трубками, дренажным шлангом | шт | 1 |
| 28. | Установка радиаторов биметаллических, марка «Rifar-A 500», количество секций 12, мощность по 165 Вт | шт | 4 |
| 29. | Прокладка трубопроводов трубами PN 25/25 | м | 12 |
| 30. | Муфта PN комбинированная, с наружной резьбой диаметром 25х3/4" | шт | 8 |
| 31. | Муфта PN комбинированная, с внутренней резьбой диаметром 25х3/4" | шт | 4 |
| 32. | Тройник полипропиленовый 25х20х25 мм | шт | 8 |
| 33. | Угол 90 град, полипропиленовый диаметром 20 мм | шт | 20 |
| 34. | Хомут металлический ду 63 мм с шурупом | шт | 20 |
| 35. | Прокладка трубопроводов трубами PN 25/20 | м | 2 |
| 36. | Американка 20 мм | шт | 4 |
| 37. | Кран американка 3/4" | шт | 8 |
|  | Электромонтажные работы |  |  |
| 39. | Пробивка отверстий в кирпичных стенах | шт | 13 |
| 40. | Установка щита (бокс на 24 автомата) | шт | 1 |
| 41. | Установка выключателя автоматического выключателя автоматического «IEK» ВА47-29 1Р 16A, (С) | шт | 11 |
| 42. | Установка выключателя автоматического выключателя автоматического «IEK» ВА47-29 1Р 10A, (С) | шт | 2 |
| 43. | Прокладка кабеля в гофрированных трубах и кабель-каналах | м | 278 |
| 44. | Кабель ВВГнг LS 3х1,5 мм | м | 84 |
| 45. | Кабель ВВГнг LS 3х2,5 мм | м | 176 |
| 46. | Кабель ВВГнг LS 3х10 мм | м | 18 |
| 47. | Трубки защитные гофрированные | м | 278 |
| 48. | Кабель-канал 16х16мм | м | 2 |
| 49. | Установка светильников люминесцентных, с опаловым рассеивателем, потолочного типа OPL/S 418 c ЭМПРА | шт | 24 |
| 50. | Установка розеток двойных для скрытой проводки с ЗК | шт | 27 |
| 51. | Установка выключателя двухклавишного для скрытой проводки | шт | 1 |
| 52. | Установка выключателя одноклавишного для открытой проводки | шт | 1 |
| 53. | Клемма Waqo | шт | 69 |
|  | Проводник заземляющий по стенам полосой 40х3мм | м | 29 |
|  | Окраска контура заземления | кв.м | 2,9 |

Планировка

7.Требования к проведению пусконаладочных работ (при наличии): нет

8. Общие эксплуатационные и технические требования к работам:

- Выполняемые работы, равно как и их результат, должны соответствовать требованиям СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования", СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство", СП 12-136-2002 П"Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ", СП 12-135-2003 Свод правил по проектированию и строительству "Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда".

- Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующих на территории РФ законодательных актов, норм и правил экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и др. и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта.

Все материалы, применяемые в процессе выполнения работ, предварительно согласовываются с Заказчиком и должны соответствовать требованиям Федерального закона от 30.12.2009г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», государственных стандартов Российской Федерации, в том числе: СНиП 3.04.01-87 (Изоляционные и отделочные покрытия), СНиП 2.03.11-85 (Защита строительных конструкций от коррозии), СНиП 12-01-2004 (Организация строительства), СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 (Безопасность труда в строительстве), СНиП 23-05-95 (Естественное и искусственное освещение), постановления правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года № 390 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации».

Приемка завершенного ремонта объекта осуществляется в соответствии со Строительными нормами и правилами: СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов».

9. Требования к гарантийному и техническому обслуживанию товара (работ, услуг):

Подрядчик должен гарантировать качество и сроки выполняемых работ в соответствии с договором. Гарантируемый срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается продолжительностью не менее 24 месяцев со дня подписания «Акта о приёмке выполненных работ».

10. Требования к упаковке: нет.

11. Прочие дополнительные требования к товару:

Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе предприятия или представлять угрозу для сотрудников Заказчика.  Подрядчик принимает на себя обязательство по соблюдению правил пропускного и внутри объектового режима, внутренних положений и инструкций, действующих на объекте Заказчика. Подрядчик должен представить список сотрудников, привлеченных к выполнению работ на объекте, с указанием Ф.И.О, года рождения и паспортных данных. Представить действующие удостоверения на проведение электромонтажных работ, пожарный минимум и работа на высоте. Подрядчик в обязательном порядке представляет заказчику локальные сметные расчеты на работы, подлежащие выполнению согласно техническому заданию.

Инициатор закупки (ИЗ): Начальник отдела 912_____________________А.И. Разумовский

(подпись, расшифровка подписи)

Приложение № 2

к сообщению о заинтересованности от 18.12.2023 № СЗ-1516

_________________ [указать полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, адреса места регистрации (для юридического лица), Ф.И.О., адрес регистрации (для физического лица), ИНН, ОГРН (для юридического лица), контактные данные] в ответ на ваше сообщение о заинтересованности от 18.12.2023 № СЗ-1516 сообщает запрошенную ценовую информацию по состоянию на [указать дату, на которую действительна ценовая информация].

| № п/п | Наименование каждой единицы товара, работы, услуги (или комплекта) | Ед. изм. | Кол-во в ед. изм. | Цена за ед. изм., руб. | Ставка НДС, % | Итого за указанное количество с НДС, руб. | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО | х | х | х | х |  |  |

_______________________________________

(Ф.И.О., должность, контактный телефон)

______________/______________________/

(подпись/расшифровка подписи)

Исполнитель: _____________________

(контактный телефон исполнителя)