СООБЩЕНИЕ от 23.01.2024 № СЗ-1532

О ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ В ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОЙ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР НА поставку товара:

Лазерный технологический комплекс для сварки.

АО «КБ «Луч» сообщает о своей заинтересованности в проведении открытой процедуры закупки на право заключить договор на поставку товара: Лазерный технологический комплекс для сварки, в порядке, установленном Положением о закупочной деятельности АО «КБ «Луч» (утв. Приказом от 30.08.2021 № 1194 АО «КБ «Луч», в связи с решением Совета директоров от 30.06.2021).

Указанное сообщение не является публичной офертой.

АО «КБ «Луч» просит всех заинтересованных лиц представить свои предложения по стоимости поставки товара генератор, в соответствии с требованиями к продукции, сведениями о месте и сроках поставки продукции, и по форме (Приложение 2) направить их в электронном виде (наличие электронно-цифровой подписи необязательно) (далее – Предложения).

АО «КБ «Луч» информирует, что направленные в адрес заказчика Предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в процедуре закупки или оферты на заключение договора, и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные Предложения.

АО «КБ «Луч» сообщает всем заинтересованным лицам, что не будут учитываться Предложения:

1) полученные по окончании установленного срока подачи Предложений;

2) полученные от лиц, сведения о которых включены в реестр недобросовестных поставщиков, согласно Федеральному закону от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и/ или Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

3) полученные из анонимных источников;

4) полученные от лиц, с которыми ранее заказчиком были заключены договоры/контракты, в ходе исполнения которых заказчиком были выявлены факты неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств с применением к поставщику (подрядчику, исполнителю) неустойки и / или заказчиком было инициировано расторжение договора/контракта в одностороннем порядке в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по договору;

5) оформленные с нарушением требований, установленных настоящим сообщением, в том числе, но не исключительно:

а) не содержащие цену за единицу продукции (или комплект);

б) имеющие внутренние противоречия, арифметические ошибки, расхождения, свидетельствующие о возможности двусмысленного толкования представленного предложения;

в) сканированные копии неподписанных документов.

Рассмотрение заказчиком поступивших Предложений не предполагает какого-либо информирования (в т.ч. публичного) лиц, подавших такие Предложения и иных лиц о результатах рассмотрения.

По результатам рассмотрения Предложений заключение договора не осуществляется.

Предложения принимаются по адресу: АО «КБ «Луч», 152920, Ярославская область, г. Рыбинск, бульвар Победы, д. 25, тел.: (4855) 28-58-36 доб. 4-23, факс (4855) 28-58-35,   е-mail: enk@kb-lutch.ru, Комиссарова Екатерина Николаевна, начальник отдела по организации и планированию закупочной деятельности.

Срок подачи Предложений: до 30 января 2024 года.

Приложения:

1. техническое задание;

2. форма ответа с предоставлением ценовой информации.

С уважением,

Начальник отдела по организации и планированию закупочной деятельности

Комиссарова Екатерина Николаевна, тел.: (4855) 28-58-36 доб. 4-23

(Ф.И.О., должность, контактный телефон)

/Е.Н. Комиссарова/

(подпись/расшифровка подписи)

Исполнитель:

специалист отдела по организации и планированию

закупочной деятельности

А.В. Бакарева

тел.: (4855) 28-58-36 доб. 4-24

Приложение № 1

к сообщению о заинтересованности от 23.01.2024 № СЗ-1532

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

# на поставку товара: Лазерный технологический комплекс для сварки

# 1. Предмет закупки: Поставка товара: Лазерный технологический комплекс для сварки.

2. Место и условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Поставить на условиях DDP, согласно ИНКОТЕРМС-2000, по адресу: 152920, Ярославская область, город Рыбинск, бульвар Победы, дом 25.

Поставщик осуществляет доставку Товара, производит погрузку-разгрузку, подключение и настройку оборудования собственными силами или с привлечением третьих лиц.

3. Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: до 31.05.2024г.

Допускается досрочная поставка по согласованию с Заказчиком.

4. Требования о включенных в цену поставляемого товара (работ, услуг) расходах:

В общую сумму договора должны быть включены все расходы, в том числе: стоимость  товара, расходы на доставку до склада Заказчика, перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, стоимость полного комплекта технической документации на русском языке, уплата таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, выполнение пусконаладочных работ, инструктаж рабочего на территории предприятия-заказчика, расходы на гарантийное обслуживание.

5. Технические характеристики и потребительские свойства (не хуже):

Прецизионная лазерная сварка изделий из металлов и сплавов с глубиной проплавления до 3,0 мм включительно. Оборудование и комплектующие к нему должны обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. Оборудование не должно содержать блоки и устройства с функцией фото-видео фиксации, радиоприема, радиопередачи.

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| Источник излучения | YAG:Nd3+ |
| Режим работы | импульсно-периодический |
| Класс лазерной опасности согласно ГОСТ 31581-2012 не хуже | 4 |
| Длина волны излучения | 1,064 мкм |
| Максимальная энергия импульса не менее | 80 Дж |
| Средняя мощность не менее | 150 Вт |
| Длительность импульса | от 0,1 до 20 мс |
| Максимальная импульсная мощность излучения не менее | 8500 Вт |
| Частота повторения импульсов излучения | от 0,1 до 20 Гц |
| Диаметр сфокусированного пучка | от 0,2 до 2,0 мм |
| Количество разновидностей формы лазерного импульса не менее | 60 |
| Габаритные размеры (сумма всех блоков) ДхШхВ не более | 600х1100х1200 мм |
| Вес не более | 200 кг |
| Оптическая система: |  |
| Увеличение оптической системы не менее | 10-кратного |
| Подавление лазерного излучения в визуальном канале не менее | 107 |
| Электромеханическое регулирование диаметра сфокусированного пятна излучения | от 0,2 до 2,0 мм |
| Встроенный в оптический тракт лазер-пилот с регулировкой яркости посредством ПО не хуже | (=650 нм, 5мВт |
| Наличие перекрестия в окуляре микроскопа смежного с оптическим трактом и пилотным лазером соответственно | Наличие |
| Высота окуляров от уровня пола не менее | 1150 мм |
| Рабочее пространство: |  |
| Лазерный технологический комплекс должен обладать двумя типами рабочей области: закрытый тип (створки закрыты, основание горизонтально) и открытый с возможностью применения дополнительного рабочего стола. | Наличие |
| Рабочая площадь не менее | 400х600 мм |
| Система газовой защиты сварочной ванны: |  |
| Боковая защита зоны сварки через гибкие фиксирующие элементы | Наличие |
| Установка расхода защитного газа ручкой-регулировки | Наличие |
| Время включения и отключения подачи защитного газа должно регулироваться в пределах по отношению к началу и окончанию следования лазерных импульсов | от 0 до не 10 с |
| Система охлаждения лазера (чиллер): |  |
| Автономное замкнутое охлаждение без использования магистральной воды | Наличие |
| Система управления: |  |
| Сенсорный пульт управления | Наличие |
| Диагональ не менее | 7" |
| Антибликовая поверхность экрана | Наличие |
| Разрешение не менее | 900x600 |
| С пульта управления должны задаваться и отображаться на экране дисплея следующие параметры не менее | ток лампы; длительность лазерных импульсов; частота повторения импульсов; форма лазерного импульса; показиметр значений параметров в режиме реального времени: пиковая мощность, средняя мощность, энергия лазера и энергия электрическая; графическое отображение формы импульса; отображение состояния лазера |
| Функционал: |  |
| Самодиагностика и защита от неисправностей | Наличие |
| указание на неисправность конкретного узла в случае возникновения | Наличие |
| Показиметр следующей информации | температура охлаждающей жидкости; общее время работы; время текущей операции; |
| Система управления должна обеспечивать стабильность поддержания основных параметров лазерной сварки с точностью не более ±1% от заданной величины не менее | длительность лазерных импульсов; частота повторения импульсов; величина энергии импульсов |

# 6. Требования по комплекту поставки:

Лазерный технологический комплекс для сварки – 1 комплект, в составе:

| № п/п | Наименование | Кол-во, к-т. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Автоматизированный лазерный технологический комплекс для сварки | 1 |
| 2 | Встроенный источник лазерного излучения | 1 |
| 3 | Оптическая лазерная головка со встроенным микроскопом | 1 |
| 4 | Встроенный чиллер водяного охлаждения с дублирующей системой воздушного охлаждения | 1 |
| 5 | Контроллер управления с сенсорным дисплеем | 1 |
| 6 | Система подачи рабочего газа | 1 |
| 7 | Устройство подсветки рабочей зоны с регулировкой угла освещения | 1 |
| 8 | Комплект ЗИП на год работы оборудования | 1 |
| 9 | Комплект сопроводительной документации в составе: -Паспорт-руководство пользователя на русском языке -Оригинальные инструкции завода-изготовителя -Сертификат качества завода-изготовителя -Декларация соответствия ТР ТС | 1 |

7. Требования к проведению пусконаладочных работ:

7.1. Поставщик должен обеспечить проведение полного объема пуско-наладочных работ на территории Заказчика (по месту эксплуатации оборудования),  включающих в себя:

- монтаж (шеф-монтаж) оборудования;

- настройка оборудования;

- испытания оборудования;

- инструктаж технического персонала Заказчика;

- ввод поставляемого оборудования в эксплуатацию.

7.2. Шеф-монтаж, пуско-наладка, испытания поставленного оборудования, сдача в эксплуатацию, обучение технического персонала Заказчика должны проводиться специалистами сервисного подразделения Поставщика, имеющими сертификаты о  прохождении обучения у производителя поставляемого оборудования.

7.3. При проведении пуско-наладочных работ Поставщик должен провести инструктаж технического персонала Заказчика на территории Заказчика (по месту эксплуатации оборудования) в течение 1 - 2 рабочих дней, в количестве до 3-х  человек.

8. Общие эксплуатационные и технические требования к поставляемому товару (работам, услугам):

- Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении (в эксплуатации, в консервации), не допускается поставка выставочных образцов, несерийного, нестандартного и экспериментального оборудования, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов.

- Товар должен быть поставлен комплектно, и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.

9. Требования к гарантийному и техническому обслуживанию товара (работ, услуг):

Гарантийный срок не менее 12 месяцев после ввода Товара  в эксплуатацию.

10. Требования к упаковке:

Поставщик обязуется поставить Товар в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, транспортировке и хранении. Тара и упаковка, в которой отгружается Товар, должна иметь соответствующую данному виду Товара транспортную и товарную маркировку. Тара является невозвратной, если иное не согласовано Сторонами. Упаковка должна быть без видимых нарушений ее целостности.

11. Прочие дополнительные требования к товару:

Дата выпуска товара – не ранее 2023 года.

Приложение № 2

к сообщению о заинтересованности от 23.01.2024 № СЗ-1532

_________________ [указать полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, адреса места регистрации (для юридического лица), Ф.И.О., адрес регистрации (для физического лица), ИНН, ОГРН (для юридического лица), контактные данные] в ответ на ваше сообщение о заинтересованности от 23.01.2024 № СЗ-1532 сообщает запрошенную ценовую информацию по состоянию на [указать дату, на которую действительна ценовая информация].

| № п/п | Наименование каждой единицы товара, работы, услуги (или комплекта) | Ед. изм. | Кол-во в ед. изм. | Цена за ед. изм., руб. | Ставка НДС, % | Итого за указанное количество с НДС, руб. | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО | х | х | х | х |  |  |

_______________________________________

(Ф.И.О., должность, контактный телефон)

______________/______________________/

(подпись/расшифровка подписи)

Исполнитель: _____________________

(контактный телефон исполнителя)