СООБЩЕНИЕ от 01.02.2024 № СЗ-1542

О ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ В ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОЙ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР НА выполнение работ:

реконструкция приточных и вытяжных систем лабораторно-производственного корпуса с монтажом и пуско-наладкой (венткамера ц. 62)

АО «КБ «Луч» сообщает о своей заинтересованности в проведении открытой процедуры закупки на право заключить договор на выполнение работ: реконструкция приточных и вытяжных систем лабораторно-производственного корпуса с монтажом и пуско-наладкой (венткамера ц. 62), в порядке, установленном Единым положением о закупочной деятельности АО «КБ «Луч» (утв. Приказом от 30.08.2021 № 1194 АО «КБ «Луч», в связи с решением Совета директоров от 30.06.2021).

Указанное сообщение не является публичной офертой.

АО «КБ «Луч» просит всех заинтересованных лиц представить свои предложения по стоимости выполнения работ реконструкция приточных и вытяжных систем лабораторно-производственного корпуса с монтажом и пуско-наладкой (венткамера ц. 62), в соответствии с требованиями к продукции, сведениями о месте и сроках поставки продукции, и по форме (Приложение 2) направить их в электронном виде (наличие электронно-цифровой подписи необязательно) (далее – Предложения).

АО «КБ «Луч» информирует, что направленные в адрес заказчика Предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в процедуре закупки или оферты на заключение договора, и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные Предложения.

АО «КБ «Луч» сообщает всем заинтересованным лицам, что не будут учитываться Предложения:

1) полученные по окончании установленного срока подачи Предложений;

2) полученные от лиц, сведения о которых включены в реестр недобросовестных поставщиков, согласно Федеральному закону от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и/ или Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

3) полученные из анонимных источников;

4) полученные от лиц, с которыми ранее заказчиком были заключены договоры/контракты, в ходе исполнения которых заказчиком были выявлены факты неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств с применением к поставщику (подрядчику, исполнителю) неустойки и / или заказчиком было инициировано расторжение договора/контракта в одностороннем порядке в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по договору;

5) оформленные с нарушением требований, установленных настоящим сообщением, в том числе, но не исключительно:

а) не содержащие цену за единицу продукции (или комплект);

б) имеющие внутренние противоречия, арифметические ошибки, расхождения, свидетельствующие о возможности двусмысленного толкования представленного предложения;

в) сканированные копии неподписанных документов.

Рассмотрение заказчиком поступивших Предложений не предполагает какого-либо информирования (в т.ч. публичного) лиц, подавших такие Предложения и иных лиц о результатах рассмотрения.

По результатам рассмотрения Предложений заключение договора не осуществляется.

Предложения принимаются по адресу: АО «КБ «Луч», 152920, Ярославская область, г. Рыбинск, бульвар Победы, д. 25, тел.: (4855) 28-58-36 доб. 4-23, факс (4855) 28-58-35,   е-mail: enk@kb-lutch.ru, Комиссарова Екатерина Николаевна, начальник отдела по организации и планированию закупочной деятельности.

Срок подачи Предложений: до 08 февраля 2024 года.

Приложения:

1. техническое задание;

2. форма ответа с предоставлением ценовой информации.

С уважением,

Начальник отдела по организации и планированию закупочной деятельности

Комиссарова Екатерина Николаевна, тел.: (4855) 28-58-36 доб. 4-23

(Ф.И.О., должность, контактный телефон)

/Е.Н. Комиссарова/

(подпись/расшифровка подписи)

Исполнитель:

специалист отдела по организации и планированию

закупочной деятельности

И.Н. Денисова

тел.: (4855) 28-58-36 доб. 4-24

Приложение № 1

к сообщению о заинтересованности от 01.02.2024 № СЗ-1542

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ

1. Предмет закупки:  Выполнение работ: Реконструкция приточных и вытяжных систем лабораторно-производственного корпуса с монтажом и пуско-наладкой (венткамера ц.62).

2. Место и условия выполнения работ: В результате выполненных в полном объеме Подрядчиком работ, Заказчик должен получить установленные и введённые в промышленную эксплуатацию  приточные  системы для помещений производственного корпуса, расположенного по адресу: Российская Федерация, 152920, г. Рыбинск, бульвар Победы, д.25.

3. Срок выполнения работ:   до  01.09.2024г.

4. Требования о включенных в цену поставляемого товара (работ, услуг) расходах:  В общую сумму договора должны быть включены все расходы и затраты по исполнению договора, причитающееся вознаграждение, сумма всех налогов, сборов и других обязательных платежей.

5. Технические характеристики и потребительские свойства (не хуже): При проведении работ Подрядчику необходимо выполнить в полном объеме задачи, указанные в  техническом задании, в соответствии с рабочей  документацией (выдаётся по заключению договора);

6. Требования по комплекту поставки: 1 Комплект:

Состав, содержание, объем выполняемых работ определяется в соответствии с рабочей  документацией и указанными в Приложениях №1 ,№3, №4  к Техническому заданию. Работы производятся силами и средствами Подрядчика, в том числе Подрядчик предоставляет своими силами и средствами всё оборудование, изделия  и материалы, указанные в Приложении  №2 Технического задания. Основное  оборудование, изделия и материалы  передаются Заказчиком.

7. Требования к проведению пусконаладочных работ (при наличии): Пуско-наладочные работы должны быть проведены  на территории Заказчика силами Подрядчика, с привлечением квалифицированных специалистов, в соответствии с  ГОСТ 12.3.018-79 «Методы измерений, подготовка к испытаниям, проведение испытаний». По результатам проведения пуско-наладочных работ предоставить Заказчику Акты испытаний по каждой вентиляционной системе, в том числе по гидравлическим испытаниям и испытаниям по замерам изоляции.

8. Общие эксплуатационные и технические требования к поставляемому товару (работам, услугам): Выполняемые работы, должны соответствовать требованиям СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования», СанПиН 2.24.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений», СНиП 21-07-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», СНиП 31-03-2001 «Производственные здания». Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующих на территории РФ законодательных актов, норм и правил экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и др.

9. Требования к гарантийному и техническому обслуживанию товара (работ, услуг):  Гарантия качества выполнения работ – не менее 24 месяцев с момента подписания Акта выполненных  работ. Устранение недостатков выполненных работ в течение срока гарантии производится Подрядчиком за свой счёт с выездом представителей Подрядчика  к Заказчику.  Гарантийный срок продлевается соответственно на время устранения выявленных дефектов.

10. Требования к упаковке: Должна обеспечивать сохранность оборудования от климатических и механических воздействий.

11. Прочие дополнительные требования: Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе предприятия или представлять угрозу для сотрудников Заказчика.  Подрядчик  принимает на себя обязательства  по соблюдению правил пропускного и внутриобъектового режима, внутренних положений и инструкций, действующих на объекте Заказчика. Подрядчик должен представить:

1. Свидетельство СРО о допуске к определённому виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

2.  Список сотрудников, привлеченных к выполнению работ на объекте, с указанием Ф.И.О, года рождения и паспортных данных (гражданство РФ);

3.  Действующие удостоверения на проведение электромонтажных работ, пожарный минимум и работ  на высоте;

4. Календарный план производства  работ.

Приложения:

- Приложение № 1  – Перечень работ.

- Приложение № 2 – Спецификация оборудования и материалов.

- Приложение № 3 – Планировка помещений.

- Приложение № 4 – Аксонометрические схемы вентиляционных систем.

Приложение  № 1 к Техническому заданию

Перечень работ

| № п.п. | Наименование работ | Единица измерения | Количество единиц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ |  |  |
|  | Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |
| 1 | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов | 100 м2 | 0,024 |
| 2 | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм - демонтаж стяжек толщ 30 мм | 100 м2 | 0,024 |
| 3 | Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 | 100 м2 | 0,024 |
| 4 | Разборка теплоизоляции на кровле из: ваты минеральной толщиной 100 мм | 100 м2 | 0,024 |
| 5 | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов - прим пароизоляция из 1 слоя рубероида | 100 м2 | 0,024 |
| 6 | Резка дисковыми стенорезными машинами бетонных и железобетонных конструкций стен, перегородок и перекрытий глубиной 230 мм - прим устройство отверстия в плите перекрытия | м. реза | 1,2 |
| 7 | Кладка перегородок из кирпича: неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м - обрамление отверстия в плите перекрытия | 100 м2 | 0,012 |
| 8 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен - прим штукатурка обрамлений | 100 м2 | 0,01 |
| 9 | Кладка из кирпича: столбов прямоугольных армированных при высоте этажа до 4 м | м3 | 0,95 |
| 10 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен - штукатурка столбов | 100 м2 | 0,15 |
| 11 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков - прим в 2 слоя | 100 м | 0,2 |
| 12 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 2000 мм - прим в 1 канал | шт. | 1 |
| 13 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м - прим Рамы РМ-1 | 1 т. | 0,4451 |
| 14 | Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича | 100 отверстий | 0,2 |
| 15 | Установка закладных деталей весом: до 20 кг - рама РМ-1 | 1 т. | 0,077 |
| 16 | Герметизация ввода коммуникаций через стену с использованием инъекционных двухкомпонентных полиуретановых составов пены и смолы: инъектирование | м3 | 0,003 |
| 17 | Перфорация трубы - прим сверление отверстий в металлоронструкциях ф 16 мм | 100 отверстий | 0,24 |
| 18 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0,223 |
| 19 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 - за 2 раза | 100 м2 | 0,223 |
|  | Раздел 2. Демонтажные работы помещения 226 |  |  |
| 20 | Разборка: кирпичных стен | м2 | 8,3 |
| 21 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм - демонтаж | 100 м2 | 0,755 |
| 22 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 - демонтаж до толщ 40 мм | 100 м2 | 0,755 |
| 23 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 6,5 м2 - прим демонтаж решеток 4600х3000 | шт. | 1 |
| 24 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 1,5 м2 - прим демонтаж решеток 2400х600 | шт. | 2 |
| 25 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,138 |
| 26 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,0352 |
| 27 | Разборка подшивки потолков: чистой из строганных досок - прим анстила деревянного - фальш-потолок | 100 м2 | 0,07 |
| 28 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных | 100 м2 | 2,07 |
| 29 | Очистка вручную поверхности фасадов простых от известковой окраски: с земли и лесов / прим очистка потолка - потолок ребристые плиты | 100 м2 | 1,208 |
| 30 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м | 100 м2 горизонтальной проекции | 0,755 |
|  | Раздел 3. Монтажные работы |  |  |
| 31 | Кладка стен кирпичных внутренних: при высоте этажа до 4 м | м3 | 8,3 |
| 32 | Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен | 100 м2 | 2,731 |
| 33 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 | 2,734 |
| 34 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску - прим ребристые плиты | 100 м2 | 1,208 |
| 35 | Устройство металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку различными материалами: стен | 100 м2 | 0,63 |
| 36 | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | м3 | 6,3 |
| 37 | Облицовка ворот стальным профилированным листом - прим облицовка стен профлистом с полимерным покрытием | 100 м2 | 0,63 |
| 38 | Установка противопожарных дверей: однопольных глухих | м2 | 1,7425 |
| 39 | Устройство металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку различными материалами: потолков | 100 м2 | 0,092 |
| 40 | Монтаж: профилированного настила - прим подшивка потолка профлистом | 1 т. | 0,0564144 |
|  | Полы |  |  |
| 41 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм - толщ 50 мм | 100 м2 | 0,755 |
| 42 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 - толщ 50 мм | 100 м2 | 0,755 |
| 43 | Армирование подстилающих слоев и набетонок - прим сеткой - вес 1,04 кг/м2 | 1 т. | 0,080785 |
| 44 | Шлифовка бетонных поверхностей - шлифовка стяжки | 100 м2 | 0,755 |
| 45 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 | 0,755 |
|  | Раздел 4. Установка перемычек |  |  |
| 46 | Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий | т. | 0,2378 |
| 47 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0,076 |
| 48 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 - за 2 раза | 100 м2 | 0,076 |
|  | Раздел 5. Заполнение проемов |  |  |
|  | Окна ОК-1 |  |  |
| 49 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из алюминиевых профилей: глухих с площадью проема более 2 м2 | 100 м2 | 0,0675 |
| 50 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из алюминиевых профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 | 0,0675 |
| 51 | Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м2 | 13,5 |
| 52 | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских | 100 м2 | 0,027 |
| 53 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 | 0,027 |
| 54 | Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах | 100 м | 0,045 |
|  | Окна ОК-2 |  |  |
| 55 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 | 0,0352 |
| 56 | Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м2 | 3,52 |
| 57 | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских | 100 м2 | 0,0105 |
| 58 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 | 0,0105 |
| 59 | Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах | 100 м | 0,022 |
|  | Раздел 6. Установка жалюзийных решеток |  |  |
| 60 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 2,5 м2 | шт. | 6 |
| 61 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 2,5 м2 | шт. | 2 |
| 62 | Установка монтажных изделий массой: до 20 кг - прим для монтажа окон и жалюзийных решеток | т. | 0,0718 |
| 63 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0,05 |
| 64 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 - за 2 раза | 100 м2 | 0,05 |
|  | Раздел 7. Отверстия в перегородке 2 этаж |  |  |
| 65 | Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий | т. | 0,1212 |
| 66 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0,048 |
| 67 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 - за 2 раза | 100 м2 | 0,048 |
| 68 | Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича | м3 | 0,754 |
| 69 | Облицовка стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами | 100 м2 | 0,07 |
| 70 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 | 0,07 |
|  | Раздел 8. Рамы Р-1,Р-2,Р-3 |  |  |
| 71 | Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м | т. | 0,318 |
| 72 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м - прим балок ( связи) | т. | 0,558 |
| 73 | Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича | 100 отверстий | 0,6 |
| 74 | Установка закладных деталей весом: до 4 кг | т. | 0,033 |
| 75 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0,315 |
| 76 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 - за 2 раза | 100 м2 | 0,315 |
|  | Раздел 9. Вывоз мусора |  |  |
| 77 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 32,71 |
| 78 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 20 км | 1 т груза | 32,71 |
|  | ВНУТРЕННЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |
|  | Раздел 1. Система водоснабжения В1 |  |  |
| 79 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 20 мм | 100 м | 0,36 |
| 80 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 32 мм | 100 м | 0,1 |
| 81 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 40 мм | 100 м | 0,22 |
| 82 | Установка фильтров диаметром: 25 мм | 10 шт. | 0,6 |
| 83 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0,1105 |
| 84 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза | 100 м2 | 0,1105 |
| 85 | Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диметром: до 160 мм трубками | 10 м | 6,8 |
| 86 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 | м3 | 0,012 |
| 87 | Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т | т. | 0,08592 |
| 88 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0,008 |
| 89 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза | 100 м2 | 0,008 |
| 90 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 40 мм | шт. | 1 |
|  | ВНУТРЕННЕЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |
|  | Раздел 1. Система водоотведения К3 |  |  |
| 91 | Монтаж. Помпа дренажная Sauermann SI-82 | шт. | 5 |
| 92 | Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм | 100 м | 0,1 |
| 93 | Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм | 100 м | 0,16 |
| 94 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 50 мм | 100 м | 0,18 |
| 95 | Установка узлов конденсатоотводчиков диаметром: 32 мм | узел | 6 |
| 96 | Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диметром: до 160 мм трубками | 10 м | 1,8 |
| 97 | Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т | т. | 0,08218 |
| 98 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0,0511 |
| 99 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза | 100 м2 | 0,0511 |
| 100 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 | м3 | 0,02 |
|  | СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ |  |  |
|  | Раздел 1. Щитовое оборудование |  |  |
| 101 | Монтаж. Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | шт. | 1 |
| 102 | Монтаж. Выключатели автоматические: «IEK» ВА88-37 3Р 400А. | шт. | 1 |
| 103 | Монтаж. Шины соединительные типа PI№ (штырь) однорядные длиной 1000 мм 63А / ШНИ-6х9 10/1 | 100 шт. | 0,02 |
| 104 | Монтаж. Щиты с монтажной панелью ЩМП-16.8.4-074 У2, размер 1600х800х400 мм, степень защиты IP54/ прим ЩМП-7-0 | шт. | 1 |
| 105 | Монтаж. Щиты с монтажной панелью ЩМП-16.8.4-074 У2, размер 1600х800х400 мм, степень защиты IP54/ прим ЩМП-7-0 | шт. | 1 |
| 106 | Монтаж. Выключатели автоматические: «IEK» ВА88-37 3Р 400А | шт. | 1 |
| 107 | Монтаж. Выключатели автоматические: «IEK» ВА88-32 3Р 160А/ прим 125 А | шт. | 2 |
| 108 | Монтаж. Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-100 3Р 80А, характеристика С | шт. | 2 |
| 109 | Монтаж. Выключатели автоматические, трехполюсные, на ток 100 А/ прим ВА 47-100 3Р 50А | шт. | 1 |
| 110 | Монтаж. Выключатели автоматические, трехполюсные, на ток 100 А/ прим ВА 47-100 3Р 40А | шт. | 1 |
| 111 | Монтаж. Выключатели автоматические, трехполюсные, на ток 100 А/ прим ВА 47-100 3Р 32А | шт. | 3 |
| 112 | Монтаж. Выключатели автоматические, трехполюсные, на ток 100 А/ прим ВА 47-100 3Р 25А | шт. | 4 |
| 113 | Монтаж. Выключатели автоматические, трехполюсные, на ток 100 А/ прим ВА 47-100 3Р 20А | шт. | 5 |
| 114 | Монтаж. Выключатели автоматические, однополюсные, на ток 100 А/ прим ВА 47-100 1Р 16А | шт. | 1 |
| 115 | Монтаж. Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-100 2Р 63А, характеристика С Прим 16А | шт. | 2 |
| 116 | Монтаж. Шины соединительные типа PI№ (штырь) однорядные длиной 1000 мм 63А / ШНИ-6х9 10/1 | 100 шт. | 0,02 |
| 117 | Монтаж. Расцепитель независимый РН47 Прим ВА88-35/37 | 10 шт. | 0,1 |
| 118 | Монтаж. DIN-рейка оцинкованная 600 мм | 100 шт. | 0,03 |
| 119 | Монтаж. Кронштейн на DIN рейку | шт. | 9 |
| 120 | Монтаж. Источник бесперебойного питания, 220В, 500ВА/300кВт, на din-рейку SKAT-UPS 500/300 DIN | шт. | 1 |
| 121 | Монтаж. Батарея аккумуляторная необслуживаемая, номинальным напряжением 12 В, емкость 7 А/ч | шт. | 1 |
| 122 | Монтаж. Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, марка: УК-ВК/03, УКШ-1/ прим УК-ВК/02 | шт. | 1 |
| 123 | Монтаж. Шкафы управления противопожарными клапанами нормально открытыми ШУ-КП-НО-230П-20 | шт. | 1 |
| 124 | Монтаж. Щиты с монтажной панелью ЩМП-4, размером 800х600х250 мм, степень защиты IP54- прим ЩМП-4.4.2-0 74 У2 (IP54) | шт. | 1 |
|  | Раздел 2. Кабельные линии |  |  |
| 125 | Монтаж. Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие гофрированные, легкие, с зондом, номинальный внутренний диаметр 16 мм | м. | 1200 |
| 126 | Монтаж. Трубы гибкие гофрированные из ПВХ, диаметр 25 мм | м. | 380 |
| 126 | Монтаж. Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие гофрированные, легкие, с зондом, номинальный внутренний диаметр 40 мм | м. | 240 |
| 127 | Монтаж. Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие гофрированные, легкие, с зондом, номинальный внутренний диаметр 50 мм | м. | 30 |
| 128 | Монтаж. Трубы гибкие гофрированные двустенные из ПВХ, диаметр 63 мм | м. | 70 |
| 129 | Монтаж. Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром: 25 мм / прим 60125 HFFRLS | м. | 101,5 |
| 130 | Монтаж. Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 40 мм, толщина стенки 3,0 мм | м. | 5 |
| 131 | Монтаж. Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 4,7 мм | м. | 5 |
| 132 | Монтаж. Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 8,1 мм | м. | 5 |
| 133 | Монтаж. Перфорированный лоток 300х100, L=3000м 35344 | шт. | 11 |
| 134 | Монтаж. Крышка на лоток 300х100 мм, L= 3000 мм | м. | 33 |
| 135 | Монтаж. Перегородка SEP L3000 H100 | м. | 33 |
| 136 | Монтаж. Соединитель для перфорированного лотка | шт. | 10 |
| 137 | Монтаж. Усиленная консоль 300 мм BBH6030 | шт. | 40 |
| 138 | Монтаж. Профиль монтажный/ прим BPM-2103 | м. | 12 |
| 139 | Монтаж. Анкер забивной М10 | шт. | 80 |
| 140 | Монтаж. Профиль монтажный/ прим BPM-2104 | м. | 6,8 |
| 141 | Монтаж. Перфорированный лоток 200х100, L=3000м 35343 | шт. | 2 |
| 142 | Крышка на лоток 200х100 мм, L= 3000 мм | м. | 6 |
| 143 | Монтаж. Перегородка SEP L3000 H100 | м. | 6 |
| 144 | Монтаж. Соединитель для перфорированного лотка | шт. | 1 |
| 145 | Монтаж. Усиленная консоль 200 мм BBH6020 | шт. | 10 |
| 146 | Монтаж. Профиль монтажный/ прим BPM-2103 | м. | 3 |
| 147 | Монтаж. Анкер забивной М10 | шт. | 20 |
| 148 | Монтаж. Кабель-канал (короб) 25х16 мм | м. | 30 |
| 149 | Монтаж. Кабель канал 150х60 TA-GN 150х60 In-liner | м. | 120 |
| 150 | Монтаж. Соединитель на стык боковой высотой 60 | шт. | 40 |
| 151 | Монтаж. Угол внутренний изменяемый 150х60 | шт. | 3 |
| 152 | Монтаж. Поворот 90 150х60 | шт. | 2 |
| 153 | Монтаж. Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 6 мм | м. | 30 |
| 154 | Монтаж. Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5ок-1000/ прим ВВГнг(A)-LSLTx | 1000 м | 1,326 |
| 155 | Монтаж. Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 4х2,5ок(N)-1000/ прим ВВГнг(A)-LSLTx | 1000 м | 0,2346 |
| 156 | Монтаж. Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 4х4ок(N)-1000/ прим ВВГнг(A)-LSLTx-1 | 1000 м | 0,051 |
| 157 | Монтаж. Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 4х6ок(N)-1000/ прим ВВГнг(A)-LSLTx-1 | 1000 м | 0,102 |
| 158 | Монтаж. Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х1,5ок(N, PE)-1000/ прим ВВГнг(A)-LSLTx-1 | 1000 м | 0,4692 |
| 159 | Монтаж. Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х2,5ок(N, PE)-1000/ прим ВВГнг(A)-LSLTx-1 | 1000 м | 0,1836 |
| 160 | Монтаж. Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х4ок(N, PE)-1000/ прим ВВГнг(A)-LSLTx-1 | 1000 м | 0,204 |
| 161 | Монтаж. Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х6ок(N, PE)-1000/ прим ВВГнг(A)-LSLTx-1 | 1000 м | 0,1632 |
| 162 | Монтаж. Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х10ок(N, PE)-1000/ прим ВВГнг(A)-LSLTx-1 | 1000 м | 0,0153 |
| 163 | Монтаж. Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х16мк(N, PE)-1000/ прим ВВГнг(A)-LSLTx-1 | 1000 м | 0,0714 |
| 164 | Монтаж. Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х25мк(N, PE)-1000/ прим ВВГнг(A)-LSLTx-1 | 1000 м | 0,1224 |
| 165 | Монтаж. Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х50мк(N, PE)-1000/ прим ВВГнг(A)-LSLTx-1 | 1000 м | 0,1122 |
| 166 | Монтаж. Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х95мс(N, PE)-1000/ прим ВВГнг(A)-LSLTx-1 | 1000 м | 0,3264 |
| 167 | Монтаж. Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-FRLS 3х2,5ок-1000/ прим ВВГнг(A)-FRLSLTx-1 | 1000 м | 0,0357 |
| 168 | Монтаж. Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-FRLS 5х1,5-1000/ прим ВВГнг(A)-FRLSLTx | 1000 м | 0,98 |
| 169 | Монтаж. Кабель контрольный медный КВВГнг(А)-LS-1 2х1,0 мм2 | м. | 2400 |
| 170 | Монтаж. Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВнг(А)-LS 1х50-450 | 1000 м | 0,204 |
| 171 | Монтаж. Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВнг(А)-LS 1х25-450 | 1000 м | 0,102 |
| 172 | Монтаж. Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВнг(А)-LS 1х10-450 | 1000 м | 0,051 |
| 173 | Монтаж. Провод силовой установочный с медными жилами ПВ1 6-450 Прим ПуГВнг(А)-LS 1х6 | 1000 м | 0,102 |
| 174 | Монтаж. Наконечники кабельные медные луженные ТМЛ-95 Прим JG95 | 100 шт. | 0,3 |
| 175 | Монтаж. Наконечники кабельные медные луженые под опрессовку 50-10-11-М УХЛ3 Прим JG50 | 100 шт. | 0,26 |
| 176 | Монтаж. Наконечники кабельные медные луженые под опрессовку 25-8-8-М УХЛ3 Прим JG25 | 100 шт. | 0,2 |
| 177 | Монтаж. Наконечники кабельные медные луженые под опрессовку 16-6-6-М УХЛ3 Прим JG16 | 100 шт. | 0,1 |
| 178 | Монтаж. Наконечники кабельные медные луженные ТМЛ-10 Прим JG10 | 100 шт. | 0,1 |
| 179 | Монтаж. Муфта кабельная концевая на 1кВ 4КВТп 1-10 | шт. | 2 |
| 180 | Монтаж. Муфта кабельная концевая на 1кВ 4КВТп 1-16 | шт. | 2 |
| 181 | Монтаж. Муфта кабельная концевая на 1кВ 4КВТп 1-25 | шт. | 4 |
| 182 | Монтаж. Муфта кабельная концевая на 1кВ 4КВТп 1-50 | шт. | 4 |
| 183 | Монтаж. Муфта кабельная концевая на 1кВ 4КВТп 1-95 | шт. | 6 |
|  | Раздел 3. Устройство защитного заземления |  |  |
| 184 | Монтаж. Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 100 мм2 | 100 м | 0,55 |
|  | ВЕНТИЛЯЦИЯ. СИСТЕМА П-1 (п.101, 102, 104, 106, 107, 108, 110, 124) |  |  |
| 185 | Монтаж. Установка ANR8L/K1/P1/A1.2.P71.R-11x15/H1/B1 | шт. | 1 |
| 186 | Монтаж. Блок управления CHU UV-W-3R0 1H25-S1 | шт. | 1 |
| 187 | Монтаж. Термостат 6 м | шт. | 1 |
| 188 | Монтаж. Смесительный узел SURP 110-16.0 | шт. | 1 |
| 189 | Монтаж. Частотный преобразователь 11 кВт | шт. | 1 |
| 190 | Монтаж. Датчик температуры канальный ARK-3 | шт. | 1 |
| 191 | Монтаж. Датчик температуры наружного воздуха ARN-3 | шт. | 1 |
| 192 | Монтаж. Датчик температуры воды погружной WTP-3 | шт. | 1 |
| 193 | Монтаж. Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 | шт. | 1 |
| 194 | Монтаж. Привод PDF 08/230.D | шт. | 1 |
| 195 | Монтаж. Выносной пульт CR-TOP PDU2 | шт. | 1 |
| 196 | Монтаж. Клапан противопожарный КЛОП-2(60)-НО-МВ(220)-1200х800-К | шт. | 1 |
| 197 | Монтаж. Клапан противопожарный КЛОП-2(60)-НО-МВ(220)-1100х800-К | шт. | 2 |
| 198 | Монтаж. Клапан противопожарный КЛОП-2(60)-НО-МВ(220)-1100х500-К 1000 | шт. | 3 |
| 199 | Монтаж. Клапан противопожарный КЛОП-2(60)-НО-МВ(220)-Ø710-К | шт. | 1 |
| 200 | Монтаж. Клапан противопожарный КЛОП-2(60)-НО-МВ(220)-Ø355-К | шт. | 1 |
| 201 | Монтаж. Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,9 мм, периметром от 4200 до 5200 мм | м2 | 32,29 |
| 202 | Монтаж. Крепления для воздуховодов оцинкованные (подвески СТД, подвески регулируемые СТД, тяги, хомуты, кронштейны, траверсы, ленты, шпильки, профили) | т. | 0,01 |
| 203 | Монтаж. Воздуховоды из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм | м2 | 18,022 |
| 204 | Монтаж. Воздуховоды из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 450 мм/ Ф 355 | м2 | 6,16 |
| 205 | Монтаж. Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, круглые, диаметр до 280 мм/ Ф 250 мм | шт. | 6 |
| 206 | Монтаж. Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, круглые, диаметр до 450 мм/ ф 355 | шт. | 1 |
| 207 | Монтаж. Врезка прямая из оцинкованной стали, диаметр 250 мм | шт. | 6 |
| 208 | Монтаж. Врезка прямая из оцинкованной стали, диаметр 400 мм (Прим 355) | шт. | 1 |
| 209 | Монтаж. Решетки вентиляционные алюминиевые штампованные с противомоскитной сеткой, диаметр БСК 250 | шт. | 12 |
| 210 | Монтаж. Теплоизоляция Энергофлекс Блек Стар ДАКТ-АЛ 20/1,2-10 | м2 | 2,09 |
| 211 | Оклеивание поверхности изоляции: тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА (прим) | 100 м2 | 0,115 |
|  | ВЕНТИЛЯЦИЯ. СИСТЕМА П-2 (п.227, 221) |  |  |
|  | Раздел 1. Демонтажные работы. |  |  |
| 212 | Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 320 мм /1000 мм | 100 м2 | 0,0528 |
|  | Раздел 2. Система П-2 |  |  |
| 213 | Монтаж. Секция фильтра, вод. нагрева, вентилятора UTR 90-50 А.3.35-3x30M | шт. | 1 |
| 214 | Монтаж. Заслонка регулирующая ZR 90-50 | шт. | 1 |
| 215 | Монтаж. Вставка карманная фильтрующая укороченная WFUM 90-50 G4 | шт. | 1 |
| 216 | Монтаж. Воздухоохладитель фреоновый UTR 90-50 FLO (Правый) | 10 шт. | 0,1 |
| 217 | Монтаж. Шумоглушитель UTR 90-50 SGD | шт. | 1 |
| 218 | Монтаж. Секция для парового увлажнения UTR 90-50 UP.B.0 | шт. | 1 |
| 219 | Монтаж. Вставка гибкая WG 90-50 | шт. | 2 |
| 220 | Монтаж. Блок управления CHU UV-W-3R0 S1 | шт. | 1 |
| 221 | Монтаж. Термостат 6 м | шт. | 1 |
| 222 | Монтаж. Смесительный узел SURP 80-6.3 | шт. | 1 |
| 223 | Монтаж. Частотный преобразователь 4 кВт | шт. | 1 |
| 224 | Монтаж. Датчик температуры канальный ARK-3 | шт. | 1 |
| 225 | Монтаж. Датчик температуры наружного воздуха ARN-3 | шт. | 1 |
| 226 | Монтаж. Датчик температуры воды погружной WTP-3 | шт. | 1 |
| 227 | Монтаж. Датчик температуры воздуха в помещении ARP-3 | шт. | 1 |
| 228 | Монтаж. Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 | шт. | 1 |
| 229 | Монтаж. Привод PDF 05/230.D | шт. | 1 |
| 230 | Монтаж. Выносной пульт CR-TOP PDU2 | шт. | 1 |
| 231 | Монтаж. Компрессорно-конденсаторный блок KF-SPL-019 (B) в комплекте | шт. | 1 |
| 232 | Монтаж. Присоединительный комплект 20/1 (R410A) | шт. | 1 |
| 233 | Монтаж. Пароувлажнитель ECHO 065 | шт. | 1 |
| 234 | Монтаж. Блок управления CHU UV-W-3R0 S1 / Контроллер (пульт) WH8040 для независимого управления в комплекте с комнатным выносным датчиком влажности | шт. | 1 |
| 235 | Трубы медные круглые тянутые и холоднокатаные (марки меди М2, М3), наружным диаметром: 19,05 мм, толщиной стенки 1,0 мм | м. | 15 |
| 236 | Трубы медные круглые тянутые и холоднокатаные (марки меди М2, М3), наружным диаметром: 9,52 мм, толщиной стенки 0,8 мм | м. | 15 |
| 237 | Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука для поверхностей с температурой от -50 °C до +110 °C, внутренний диаметр 18 мм, толщина 13 мм | м. | 16,5 |
| 238 | Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX ST, толщиной: 13 мм, внутренним диаметром 10 мм | 10 м | 1,65 |
| 239 | Монтаж. Клапан противопожарный КЛОП-2(60)-НО-МВ(220)-Ø450-К | шт. | 1 |
| 240 | Монтаж. Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром от 1700 до 4000 мм | м2 | 2,72 |
| 241 | Монтаж. Воздуховоды из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 450 мм | м2 | 16,45 |
| 242 | Монтаж. Воздуховоды из оцинкованной стали, толщина 1,0 мм, диаметр до 1000 мм | м2 | 12,21 |
| 243 | Монтаж. Крепления для воздуховодов оцинкованные (подвески СТД, подвески регулируемые СТД, тяги, хомуты, кронштейны, траверсы, ленты, шпильки, профили) | т. | 0,056 |
| 244 | Теплоизоляция Энергофлекс Блек Стар ДАКТ-АЛ 20/1,2-10 | м2 | 27,28 |
| 245 | Оклеивание поверхности изоляции: тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА | 100 м2 | 0,165 |
|  | ВЕНТИЛЯЦИЯ. СИСТЕМА П-3 (п.219) |  |  |
|  | Раздел 1. Демонтажные работы. |  |  |
| 246 | Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 885 мм /2780 мм | 100 м2 | 0,0392 |
|  | Раздел 2. Система П-3 |  |  |
| 247 | Монтаж. Секция фильтра, вод. нагрева, вентилятора UTR 80-50 А.3.40-4x30M | шт. | 1 |
| 248 | Монтаж. Заслонка регулирующая ZR 80-50 | шт. | 1 |
| 249 | Монтаж. Вставка карманная фильтрующая укороченная WFUM 80-50 G4 | м2 | 2,72 |
| 250 | Монтаж. Воздухоохладитель фреоновый UTR 80-50/4 FLO (правый) | 10 шт. | 0,1 |
| 251 | Монтаж. Шумоглушитель UTR 80-50 SGD | шт. | 1 |
| 252 | Монтаж. Секция для парового увлажнения UTR 80-50 UP.B.0 | шт. | 1 |
| 253 | Монтаж. Вставка гибкая WG 80-50 | шт. | 2 |
| 254 | Монтаж. Блок управления CHU UV-W-3R0 S1 | шт. | 1 |
| 255 | Монтаж. Термостат 6 м | шт. | 1 |
| 256 | Монтаж. Смесительный узел SURP 80-6.3 | шт. | 1 |
| 257 | Монтаж. Частотный преобразователь 4 кВт | шт. | 1 |
| 258 | Монтаж. Датчик температуры канальный ARK-3 | шт. | 1 |
| 259 | Монтаж. Датчик температуры наружного воздуха ARN-3 | шт. | 1 |
| 260 | Монтаж. Датчик температуры воды погружной WTP-3 | шт. | 1 |
| 261 | Монтаж. Датчик температуры воздуха в помещении ARP-3 | шт. | 1 |
| 262 | Монтаж. Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 | шт. | 1 |
| 263 | Монтаж. Привод PDF 05/230.D | шт. | 1 |
| 264 | Монтаж. Выносной пульт CR-TOP PDU2 | шт. | 1 |
| 265 | Монтаж. Компрессорно-конденсаторный блок KSK 030 | шт. | 1 |
| 266 | Монтаж. Присоединительный комплект 30/1 (R410A) | шт. | 1 |
| 267 | Монтаж. Пароувлажнитель ECHO 090 | шт. | 1 |
| 268 | Монтаж. Блок управления CHU UV-W-3R0 1H25-S1 /Контроллер (пульт) WH8040 для независимого управления в комплекте с комнатным выносным датчиком влажности | шт. | 1 |
| 269 | Монтаж. Трубы медные круглые тянутые и холоднокатаные (марки меди М2, М3), наружным диаметром: 28,58 мм, толщиной стенки 1,0 мм | м. | 10 |
| 270 | Монтаж. Трубы медные круглые тянутые и холоднокатаные (марки меди М2, М3), наружным диаметром: 12,7 мм, толщиной стенки 0,8 мм | м. | 10 |
| 271 | Монтаж. Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука для поверхностей с температурой от -50 °C до +110 °C, внутренний диаметр 28 мм, толщина 13 мм | м. | 11 |
| 272 | Монтаж. Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука для поверхностей с температурой от -50 °C до +110 °C, внутренний диаметр 15 мм, толщина 13 мм | м. | 11 |
| 273 | Монтаж. Клапан противопожарный КЛОП-2(60)-НО-МВ(220)-Ø710-К | шт. | 2 |
| 274 | Монтаж. Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром от 1700 до 4000 мм | м2 | 2,01 |
| 275 | Монтаж. Воздуховоды из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм | м2 | 42,55 |
| 276 | Монтаж. Крепления для воздуховодов оцинкованные (подвески СТД, подвески регулируемые СТД, тяги, хомуты, кронштейны, траверсы, ленты, шпильки, профили) | т. | 0,076 |
| 277 | Монтаж. Теплоизоляция Энергофлекс Блек Стар ДАКТ-АЛ 20/1,2-10 | м2 | 39,71 |
| 278 | Оклеивание поверхности изоляции: тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА | 100 м2 | 0,259 |
| 279 | Монтаж. Воздуховоды из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм/ ф 710 | м2 | 17,84 |
| 280 | Монтаж. Воздуховоды из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм/ ф 630 | м2 | 8,76 |
| 281 | Монтаж. Воздуховоды из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм/ ф 500 | м2 | 7,002 |
| 282 | Монтаж. Воздуховоды из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 450 мм/ ф 400 | м2 | 5,595 |
| 283 | Монтаж. Воздуховоды из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 450 мм/ ф 315 | м2 | 23,42 |
| 284 | Монтаж. Воздуховоды из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм | м2 | 26,646 |
| 285 | Монтаж. Решетки вентиляционные алюминиевые штампованные с противомоскитной сеткой, диаметр БСК 250 | шт. | 16 |
|  | ВЕНТИЛЯЦИЯ. СИСТЕМА П-6 (п.202, 202а, 202б) |  |  |
| 286 | Монтаж. Установка ANR7L/K1/P1/A1.2.P45.R-5,5x15/C2.3/H1/B1 | шт. | 1 |
| 287 | Монтаж. Блок управления CHU UV-W-3R0 1Н25-S1 | шт. | 1 |
| 288 | Монтаж. Термостат 6 м | шт. | 1 |
| 289 | Монтаж. Смесительный узел SURP 80-10 | шт. | 1 |
| 290 | Монтаж. Частотный преобразователь 5,5 кВт | шт. | 1 |
| 291 | Монтаж. Датчик температуры канальный ARK-3 | шт. | 1 |
| 292 | Монтаж. Датчик температуры наружного воздуха ARN-3 | шт. | 1 |
| 293 | Монтаж. Датчик температуры воды погружной WTP-3 | шт. | 1 |
| 294 | Монтаж. Датчик температуры воздуха в помещении ARP-3 | шт. | 1 |
| 295 | Монтаж. Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 | шт. | 1 |
| 296 | Монтаж. Привод PDF 08/230.D | шт. | 1 |
| 297 | Монтаж. Выносной пульт CR-TOP PDU2 | шт. | 1 |
| 298 | Монтаж. Компрессорно-конденсаторный блок KSK 040 | шт. | 1 |
| 299 | Монтаж. Присоединительный комплект 40/2 (R410A) | шт. | 1 |
| 300 | Монтаж. Трубы медные круглые тянутые и холоднокатаные (марки меди М2, М3), наружным диаметром: 34,92 мм, толщиной стенки 1,2 мм | м. | 15,5 |
| 301 | Монтаж. Трубы медные круглые тянутые и холоднокатаные (марки меди М2, М3), наружным диаметром: 15,88 мм, толщиной стенки 1,0 мм | м. | 15,5 |
| 302 | Монтаж. Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука для поверхностей с температурой от -50 °C до +110 °C, внутренний диаметр 35 мм, толщина 13 мм | м. | 17,05 |
| 303 | Монтаж. Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука для поверхностей с температурой от -50 °C до +110 °C, внутренний диаметр 15 мм, толщина 13 мм | м. | 17,05 |
| 304 | Монтаж. Клапан противопожарный КЛОП-2(60)-НО-МВ(220)-1100х800-К 1000 | шт. | 1 |
| 305 | Монтаж. Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,9 мм, периметром от 4200 до 5200 мм | м2 | 7,8 |
| 306 | Монтаж. Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром от 1700 до 4000 мм | м2 | 12,59 |
| 307 | Монтаж. Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,9 мм, периметром от 4200 до 5200 мм | м2 | 40,03 |
| 308 | Монтаж. Крепления для воздуховодов оцинкованные (подвески СТД, подвески регулируемые СТД, тяги, хомуты, кронштейны, траверсы, ленты, шпильки, профили) | т. | 0,067 |
| 309 | Монтаж. Теплоизоляция Энергофлекс Блек Стар ДАКТ-АЛ 20/1,2-10 | м2 | 14,3 |
| 310 | Оклеивание поверхности изоляции: тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА | 100 м2 | 0,76 |
|  | ВЕНТИЛЯЦИЯ. СИСТЕМА П-7 (п.222) |  |  |
|  | Раздел 1. Система П-7 |  |  |
| 311 | Монтаж. Установка ANR7P/K1/P1/A1.2.P63.R-7,5x15/C2.3/H1/P1 | шт. | 1 |
| 312 | Монтаж. Секция ANR7/UP.B.0 | шт. | 1 |
| 313 | Монтаж. Блок управления CHU UV-W-3R1R 1H25-S-S1/N | шт. | 1 |
| 314 | Монтаж. Термостат 6 м | шт. | 1 |
| 315 | Монтаж. Смесительный узел SURP 80-10 | шт. | 1 |
| 316 | Монтаж. Частотный преобразователь 11 кВт | шт. | 1 |
| 317 | Монтаж. Датчик температуры канальный ARK-3 | шт. | 1 |
| 318 | Монтаж. Датчик температуры наружного воздуха ARN-3 | шт. | 1 |
| 319 | Монтаж. Датчик температуры воды погружной WTP-3 | шт. | 1 |
| 320 | Монтаж. Датчик температуры воздуха в помещении ARP-3 | шт. | 1 |
| 321 | Монтаж. Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 | шт. | 1 |
| 322 | Монтаж. Привод PDF 08/230.D | шт. | 1 |
| 323 | Монтаж. Выносной пульт CR-TOP PDU2 | шт. | 1 |
| 324 | Монтаж. Компрессорно-конденсаторный блок KSK 060 | шт. | 1 |
| 325 | Монтаж. Присоединительный комплект 60/2 (R410A) | шт. | 1 |
| 326 | Монтаж. Пароувлажнитель ЕСНО 130 | шт. | 1 |
| 327 | Монтаж. Пароувлажнитель ЕСНО 008 | шт. | 1 |
| 328 | Монтаж. Контроллер (пульт) WH8040 для независимого управления | шт. | 1 |
| 329 | Монтаж. Трубы медные круглые тянутые и холоднокатаные (марки меди М2, М3), наружным диаметром: 34,92 мм, толщиной стенки 1,2 мм | м. | 15 |
| 330 | Монтаж. Трубы медные круглые тянутые и холоднокатаные (марки меди М2, М3), наружным диаметром: 19,05 мм, толщиной стенки 1,0 мм | м. | 15 |
| 331 | Монтаж. Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука для поверхностей с температурой от -50 °C до +110 °C, внутренний диаметр 35 мм, толщина 13 мм | м. | 16,5 |
| 332 | Монтаж. Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука для поверхностей с температурой от -50 °C до +110 °C, внутренний диаметр 18 мм, толщина 13 мм | м. | 16,5 |
| 333 | Монтаж. Решетки вентиляционные алюминиевыеАРН 1200х550 | шт. | 2 |
| 334 | Монтаж. Наружная решетка АРН 1500х1450 | шт. | 6 |
| 335 | Монтаж. Решетки вентиляционные, с горизонтальными или вертикальными жалюзями и блоком регулировки, металлические, размер 825х225 мм | шт. | 15 |
| 336 | Монтаж. Заслонки воздушные взрывозащищенные ручного управления, диаметр 400 мм, АЗД 196.000-05 | шт. | 2 |
| 337 | Монтаж. Заслонки воздушные взрывозащищенные ручного управления, диаметр 355 мм, АЗД 196.000-04 | шт. | 1 |
| 338 | Монтаж. Заслонки воздушные взрывозащищенные ручного управления, диаметр 315 мм, АЗД 196.000-03 | шт. | 1 |
| 339 | Монтаж. Клапан противопожарный взрывозащищенный КЛОП-2(60)-НО-В-Ø710-МВ(220) | шт. | 2 |
| 340 | Монтаж. Клапан противопожарный КЛОП-2(60)-НО-МВ(220)-Ø710-К | шт. | 1 |
| 341 | Монтаж. Клапаны обратные взрывозащищенные, диаметр 710 мм (прим) | шт. | 2 |
| 342 | Монтаж. Клапаны обратные ОВК-140 | шт. | 2 |
| 343 | Монтаж. Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром от 1700 до 4000 мм | м2 | 4,95 |
| 344 | Монтаж. Воздуховоды из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм | м2 | 38,44 |
| 345 | Монтаж. Воздуховоды из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 450 мм (прим.толщ. 0,55) | м2 | 55,22 |
| 346 | Монтаж. Воздуховоды из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм (прим. толщ. 0,55) | м2 | 4,33 |
| 347 | Монтаж. Воздуховоды из оцинкованной стали, толщина 1,0 мм, диаметр до 1000 мм | м2 | 63,91 |
| 348 | Монтаж. Крепления для воздуховодов оцинкованные (подвески СТД, подвески регулируемые СТД, тяги, хомуты, кронштейны, траверсы, ленты, шпильки, профили) | т. | 0,214 |
| 349 | Монтаж. Теплоизоляция Энергофлекс Блек Стар ДАКТ-АЛ 20/1,2-10 | м2 | 122,1 |
| 350 | Оклеивание поверхности изоляции: тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА | 100 м2 | 0,71 |
| 351 | Монтаж. Вентилятор WNP 60-30/28R-2D | шт. | 1 |
| 352 | Монтаж. Вставка гибкая WG 60-30 | шт. | 2 |
| 353 | Монтаж. Частотный преобразователь 0,75 кВт | шт. | 1 |
|  | Раздел 2. Демонтажные работы |  |  |
| 354 | Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 660 мм /2070 мм | 100 м2 | 0,3517 |
| 355 | Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 495 мм /1550 мм | 100 м2 | 0,113 |
| 356 | Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 320 мм /1000 мм | 100 м2 | 0,1187 |
|  | ВЕНТИЛЯЦИЯ. СИСТЕМА П-16 (п.225) |  |  |
| 357 | Монтаж. Секция фильтра, вод. нагрева, вентилятора UTR 90-50 А.3.35-3x30M | шт. | 1 |
| 358 | Монтаж. Заслонка регулирующая ZR 90-50 | шт. | 1 |
| 359 | Монтаж. Вставка карманная фильтрующая укороченная WFUM 90-50 G4 | шт. | 1 |
| 360 | Монтаж. Воздухоохладитель фреоновый UTR 90-50 FLO (правый) | шт. | 1 |
| 361 | Монтаж. Шумоглушитель UTR 90-50 SGD | шт. | 1 |
| 362 | Монтаж. Секция для парового увлажнения UTR 90-50 UP.B.0 | шт. | 1 |
| 363 | Монтаж. Вставка гибкая WG 90-50 | шт. | 2 |
| 364 | Монтаж. Блок управления CHU UV-W-3R0 S1 | шт. | 1 |
| 365 | Монтаж. Термостат 6 м | шт. | 1 |
| 366 | Монтаж. Смесительный узел SURP 80-6.3 | шт. | 1 |
| 367 | Монтаж. Частотный преобразователь 4 кВт | шт. | 1 |
| 368 | Монтаж. Датчик температуры канальный ARK-3 | шт. | 1 |
| 369 | Монтаж. Датчик температуры наружного воздуха ARN-3 | шт. | 1 |
| 370 | Монтаж. Датчик температуры воды погружной WTP-3 | шт. | 1 |
| 371 | Монтаж. Датчик температуры воздуха в помещении ARP-3 | шт. | 1 |
| 372 | Монтаж. Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 | шт. | 1 |
| 373 | Монтаж. Привод PDF 05/230.D | шт. | 1 |
| 374 | Монтаж. Выносной пульт CR-TOP PDU2 | шт. | 1 |
| 375 | Монтаж. Компрессорно-конденсаторный блок KF-SPL-019 (B) в комплекте | шт. | 1 |
| 376 | Монтаж. Присоединительный комплект 20/1 (R410A) | шт. | 1 |
| 377 | Монтаж. Пароувлажнитель ECHO 065 | шт. | 1 |
| 378 | Монтаж. Блок управления CHU UV-W-3R0/ S1 Контроллер (пульт) WH8040 для независимого управления в комплекте с комнатным выносным датчиком влажности | шт. | 1 |
| 379 | Монтаж. Трубы медные круглые тянутые и холоднокатаные (марки меди М2, М3), наружным диаметром: 19,05 мм, толщиной стенки 1,0 мм | м. | 15 |
| 380 | Монтаж. Трубы медные круглые тянутые и холоднокатаные (марки меди М2, М3), наружным диаметром: 9,52 мм, толщиной стенки 0,8 мм | м. | 15 |
| 381 | Монтаж. Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука для поверхностей с температурой от -50 °C до +110 °C, внутренний диаметр 18 мм, толщина 13 мм | м. | 16,5 |
| 382 | Монтаж. Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX ST, толщиной: 13 мм, внутренним диаметром 10 мм | 10 м | 1,65 |
| 383 | Монтаж. Диффузор 4АПН 600х600 + 3КСД И | шт. | 10 |
| 384 | Монтаж. Воздуховоды звукопоглощающие теплоизолированные гибкие, диаметр 203 мм | м2 | 5,024 |
| 385 | Монтаж. Воздуховоды звукопоглощающие теплоизолированные гибкие, диаметр 203 мм (прим.180мм) | м2 | 1,696 |
| 386 | Монтаж. Клапан противопожарный КЛОП-2(60)-НО-МВ(220)-500-К | шт. | 1 |
| 387 | Монтаж. Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, круглые, диаметр до 450 мм | шт. | 2 |
| 388 | Монтаж. Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, круглые,ДК-200 | шт. | 2 |
| 389 | Монтаж. Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, круглые, ДК-180 | шт. | 2 |
| 390 | Монтаж. Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК, ОВК-500 | шт. | 1 |
| 391 | Монтаж. Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,9 мм, периметром от 4200 до 5200 мм (прим) | м2 | 3,0 |
| 392 | Монтаж. Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром от 1700 до 4000 мм | м2 | 1,12 |
| 393 | Монтаж. Воздуховоды из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм | м2 | 13,77 |
| 394 | Монтаж. Воздуховоды из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм | м2 | 5,6 |
| 395 | Монтаж. Воздуховоды из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 450 мм | м2 | 17,49 |
| 396 | Монтаж. Воздуховоды из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм | м2 | 10,62 |
| 397 | Монтаж. Крепления для воздуховодов оцинкованные (подвески СТД, подвески регулируемые СТД, тяги, хомуты, кронштейны, траверсы, ленты, шпильки, профили) | т. | 0,157 |
| 398 | Монтаж. Теплоизоляция Энергофлекс Блек Стар ДАКТ-АЛ 20/1,2-10 | м2 | 59,62 |
|  | ВЕНТИЛЯЦИЯ. СИСТЕМА П-17 (п.215) |  |  |
| 399 | Монтаж. Секция фильтра, вод. нагрева, вентилятора UTR 70-40 А.3.31-2,2х30М | шт. | 1 |
| 400 | Монтаж. Заслонка регулирующая ZR 70-40 | шт. | 1 |
| 401 | Монтаж. Вставка карманная фильтрующая укороченная WFUM 70-40 G4 | шт. | 1 |
| 402 | Монтаж. Воздухоохладитель фреоновый UTR 70-40 FLO (правый) | шт. | 1 |
| 403 | Монтаж. Шумоглушитель UTR 70-40 SGD | шт. | 1 |
| 404 | Монтаж. Секция для парового увлажнения UTR 70-40 UP.B.0 | шт. | 1 |
| 405 | Монтаж. Вставка гибкая WG 70-40 | шт. | 2 |
| 406 | Монтаж. Блок управления CHU UV-W-3R0 S1 | шт. | 1 |
| 407 | Монтаж. Термостат 6 м | шт. | 1 |
| 408 | Монтаж. Смесительный узел SURP 40-4 | шт. | 1 |
| 409 | Монтаж. Частотный преобразователь 2,2 кВт | шт. | 1 |
| 410 | Монтаж. Датчик температуры канальный ARK-3 | шт. | 1 |
| 411 | Монтаж. Датчик температуры наружного воздуха ARN-3 | шт. | 1 |
| 412 | Монтаж. Датчик температуры воды погружной WTP-3 | шт. | 1 |
| 413 | Монтаж. Датчик температуры воздуха в помещении ARP-3 | шт. | 1 |
| 414 | Монтаж. Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 | шт. | 1 |
| 415 | Монтаж. Привод PDF 05/230.D | шт. | 1 |
| 416 | Монтаж. Выносной пульт CR-TOP PDU2 | шт. | 1 |
| 417 | Монтаж. Компрессорно-конденсаторный блок KSK 010 | шт. | 1 |
| 418 | Монтаж. Присоединительный комплект 10/1 (R410A) | шт. | 1 |
| 419 | Монтаж. Пароувлажнитель ECHO 032 | шт. | 1 |
| 420 | Монтаж. Блок управления CHU UV-W-3R0/ S1 Контроллер (пульт) WH8040 для независимого управления в комплекте с канальным выносным датчиком влажности | шт. | 1 |
| 421 | Монтаж. Трубы медные круглые тянутые и холоднокатаные (марки меди М2, М3), наружным диаметром: 19,05 мм, толщиной стенки 1,0 мм | м. | 10 |
| 422 | Монтаж. Трубы медные круглые тянутые и холоднокатаные (марки меди М2, М3), наружным диаметром: 9,52 мм, толщиной стенки 0,8 мм | м. | 10 |
| 423 | Монтаж. Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука для поверхностей с температурой от -50 °C до +110 °C, внутренний диаметр 18 мм, толщина 13 мм | м. | 11 |
| 424 | Монтаж. Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX ST, толщиной: 13 мм, внутренним диаметром 10 мм | 10 м | 1,1 |
| 425 | Монтаж. Диффузор 4АПН 600х600 + 3КСД | шт. | 6 |
| 426 | Монтаж. Воздуховоды звукопоглощающие теплоизолированные гибкие, диаметр 203 мм | м2 | 3,77 |
| 427 | Монтаж. Воздуховоды звукопоглощающие теплоизолированные гибкие, диаметр 203 мм (прим.180мм) | м2 | 1,7 |
| 428 | Монтаж. Клапан противопожарный КЛОП-2(60)-НО-МВ(220)-355-К | шт. | 2 |
| 429 | Монтаж. Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, круглые, диаметр до 280 мм | шт. | 6 |
| 430 | Монтаж. Клапаны обратные ОВК-Ø355 | шт. | 1 |
| 431 | Монтаж. Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром от 1700 до 4000 мм | м2 | 2,13 |
| 432 | Монтаж. Воздуховоды из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 450 мм | м2 | 28,42 |
| 433 | Монтаж. Воздуховоды из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм | м2 | 3,64 |
| 434 | Монтаж. Воздуховоды из оцинкованной стали, толщина 1,0 мм, диаметр до 1000 мм | м2 | 60,93 |
| 435 | Монтаж. Крепления для воздуховодов оцинкованные (подвески СТД, подвески регулируемые СТД, тяги, хомуты, кронштейны, траверсы, ленты, шпильки, профили) | т. | 0,237 |
| 436 | Теплоизоляция Энергофлекс Блек Стар ДАКТ-АЛ 20/1,2-10 | м2 | 40,48 |
| 437 | Оклеивание поверхности изоляции: тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА | 100 м2 | 0,64 |
|  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ УСТАНОВОК |  |  |
|  | Раздел 1. Система отопления |  |  |
| 438 | Монтаж. Краны шаровые фланцевые "LD" для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа: КШ.Ц.Ф.080/070.016.02, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), длиной 210 мм, условным диаметром 80 мм | шт. | 4 |
| 439 | Монтаж. Кран шаровой латунный полнопроходной, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 40 мм, с обычной рукояткой, присоединение 1 1/2"х1 1/2", с внутренним резьбовым присоединением | шт. | 6 |
| 440 | Монтаж. Кран шаровой латунный полнопроходной, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 25 мм, с обычной рукояткой, присоединение 1"х1", с внутренним резьбовым присоединением | шт. | 8 |
| 441 | Монтаж. Кран шаровой латунный полнопроходной, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 15 мм, с обычной рукояткой, присоединение 1/2"х1/2", с внутренним резьбовым присоединением (прим.) | шт. | 16 |
| 442 | Монтаж. Воздухоотводчик автоматический с наружным резьбовым, присоединением Рр=1,0 МПа, T max=120 град C, D=15 мм | шт. | 2 |
| 443 | Монтаж. Кран шаровой латунный, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр 15 мм, с наружной резьбой, с патрубком для присоединения шланга | шт. | 4 |
| 444 | Монтаж. Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения, диаметр 150 мм | м | 8 |
| 445 | Монтаж. Трубопроводы из стальных бесшовных горячедеформированных труб для отопления и газоснабжения, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм | м | 38 |
| 446 | Монтаж. Трубопроводы из стальных бесшовных горячедеформированных труб для отопления и газоснабжения, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 49 |
| 447 | Монтаж. Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения, диаметр 65 мм | м | 6 |
| 448 | Монтаж. Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения, диаметр 40 мм | м | 14 |
| 449 | Монтаж. Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения, диаметр 25 мм | м | 8 |
| 450 | Монтаж. Фланцы приварные встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм | компл. | 8 |
| 451 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм | 100 м | 0,22 |
| 452 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм | 100 м | 0,93 |
| 453 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 200 мм | 100 м | 0,08 |
| 454 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 за 2 раза | 100 м2 | 0,348 |
|  | Теплоизоляционные, крепежные и уплотнительные материалы |  |  |
| 455 | Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диметром: до 160 мм трубками | 10 м | 12,3 |
|  | Раздел 2. Демонтаж |  |  |
| 456 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром: до 50 мм | 100 м | 0,83 |
|  | Раздел 3. Вывоз мусора |  |  |
| 457 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 0,239 |
| 458 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 20 км | 1 т груза | 0,239 |

Приложение № 2 к Техническому заданию

Спецификация оборудования и материалов

| № п.п. | Спецификация оборудования и материалов | Единица измерения | Количество единиц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ |  |  |
|  | Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |
| 1 | Диск алмазный для твердых материалов, диаметр 350 мм | шт. | 1 |
| 2 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | м3 | 0,0276 |
| 3 | Кирпич керамический одинарный, размер 250х120х65 мм, марка 200 | 1000 шт. | 0,06 |
| 4 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | м3 | 0,209 |
| 5 | Кирпич керамический одинарный, размер 250х120х65 мм, марка 200 | 1000 шт. | 0,3838 |
| 6 | Линокром: ТКП, гранулят серый | м2 | 24,98 |
| 7 | Линокром: ТПП | м2 | 25,42 |
| 8 | Зонты вентиляционных систем из оцинкованной стали, прямоугольного сечения, размер 500х500 мм | шт. | 1 |
| 9 | Конструкции сварные индивидуальные прочие, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т. | 0,4451 |
| 10 | Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно | т. | 0,077 |
| 11 | Болты анкерные с гайкой, размер 12,0х130 мм/ прим 14х140 | 100 шт. | 0,2 |
|  | Раздел 3. Монтажные работы |  |  |
| 12 | Раствор готовый кладочный, цементный, М50 | м3 | 1,74798 |
| 13 | Кирпич силикатный полнотелый утолщенный, размер 250х120х88 мм, марка 150 | 1000 шт. | 2,42858 |
| 14 | Краска акриловая: ВД-АК 2180, ВГТ | т. | 0,08202 |
| 15 | Грунтовка АК-069 | т. | 0,05468 |
| 16 | Краска акриловая: ВД-АК 2180, ВГТ | т. | 0,039864 |
| 17 | Грунтовка АК-069 | т. | 0,026576 |
| 18 | Плиты минераловатные "Тех Баттс 50" ROCKWOOL | м3 | 6,426 |
| 19 | Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер матовый С8-1150-0,5 - прим С8-1150-0,45 | м2 | 75,6 |
| 20 | Профнастил оцинкованный МП20-1100-0,55 | м2 | 11,04 |
|  | Полы |  |  |
| 21 | Раствор готовый кладочный, цементный, М150 | м3 | 1,5402 |
| 22 | Раствор готовый кладочный, цементный, М150 | м3 | 2,3103 |
| 23 | Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 3,0 мм, размер ячейки 100х100 мм | м2 | 75,5 |
| 24 | Грунтовка полиуретановая КТ пол Праймер ПУ 01 - расход 0,755*40 кг | кг. | 30,2 |
|  | Раздел 4. Установка перемычек |  |  |
| 25 | Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т. | 0,2378 |
|  | Раздел 5. Заполнение проемов |  |  |
|  | Окна ОК-1 |  |  |
| 26 | Блоки оконные из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции: с двухкамерным стеклопакетом двухстворчатые, неоткрываемые (ГОСТ 23166-99) | м2 | 6,75 |
| 27 | Блоки оконные из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции: с двухкамерным стеклопакетом двухстворчатые, с двумя поворотно-откидными створками (ГОСТ 23166-99) | м2 | 6,75 |
| 28 | Краска акриловая: ВД-АК 2180, ВГТ | т. | 0,00081 |
| 29 | Грунтовка АК-069 | т. | 0,00054 |
| 30 | Доски подоконные из ПВХ, ширина 300 мм | м. | 4,5 |
| 31 | Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, белый, мрамор, размеры 40х480 мм - прим | 10 шт. | 0,2 |
|  | Окна ОК-2 |  |  |
| 32 | Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотной и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью более 3,5 м2 - прим | м2 | 3,52 |
| 33 | Краска акриловая: ВД-АК 2180, ВГТ | т. | 0,000315 |
| 34 | Грунтовка АК-069 | т. | 0,00021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 35 | Доски подоконные из ПВХ, ширина 300 мм | м. | 2,2 |
| 36 | Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, белый, мрамор, размеры 40х480 мм - прим | 10 шт. | 0,2 |
|  | Раздел 6. Установка жалюзийных решеток |  |  |
| 37 | Наружная решетка АРН 2250х1000 | шт. | 6 |
| 38 | Наружная решетка АРН 2250х800 | шт. | 2 |
| 39 | Болты анкерные с гайкой, размер 10,0х75 мм | 100 шт. | 0,24 |
|  | Раздел 7. Отверстия в перегородке 2 этаж |  |  |
| 40 | Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т. | 0,126048 |
| 41 | Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм | м2 | 7,35 |
| 42 | Краска акриловая: ВД-АК 2180, ВГТ | т. | 0,0021 |
| 43 | Грунтовка АК-069 | т. | 0,0014 |
|  | Раздел 8. Рамы Р-1,Р-2,Р-3 |  |  |
| 44 | Конструкции сварные индивидуальные прочие, масса сборочной единицы до 0,1 т | т. | 0,876 |
| 45 | Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно - прим | т. | 0,033 |
| 46 | Болты анкерные с гайкой, размер 10,0х75 мм | 100 шт. | 0,6 |
|  | ВНУТРЕННЕЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ и ВНУТРЕННЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |
| 47 | Раствор готовый кладочный, цементный, М150 | м3 | 0,03328 |
|  | ВЕНТИЛЯЦИЯ. СИСТЕМА П-1 |  |  |
| 48 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,9 мм, периметром от 4200 до 5200 мм | м2 | 32,29 |
| 49 | Крепления для воздуховодов оцинкованные (подвески СТД, подвески регулируемые СТД, тяги, хомуты, кронштейны, траверсы, ленты, шпильки, профили) | т. | 0,01 |
| 50 | Воздуховоды из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм | м2 | 18,022 |
| 51 | Воздуховоды из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 450 мм/ Ф 355 | м2 | 6,16 |
| 52 | Врезка прямая из оцинкованной стали, диаметр 250 мм | шт. | 6 |
| 53 | Врезка прямая из оцинкованной стали, диаметр 400 мм (Прим 355) | шт. | 1 |
|  | ВЕНТИЛЯЦИЯ. СИСТЕМА П-2 |  |  |
| 54 | Фреон R410A (разовый баллон 11,30 кг) | шт. | 1 |
| 55 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром от 1700 до 4000 мм | м2 | 2,72 |
| 56 | Воздуховоды из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 450 мм | м2 | 16,45 |
| 57 | Воздуховоды из оцинкованной стали, толщина 1,0 мм, диаметр до 1000 мм | м2 | 12,21 |
| 58 | Крепления для воздуховодов оцинкованные (подвески СТД, подвески регулируемые СТД, тяги, хомуты, кронштейны, траверсы, ленты, шпильки, профили) | т. | 0,056 |
|  | ВЕНТИЛЯЦИЯ. СИСТЕМА П-3 |  |  |
| 59 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром от 1700 до 4000 мм | м2 | 2,01 |
| 60 | Воздуховоды из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм | м2 | 42,55 |
| 61 | Крепления для воздуховодов оцинкованные (подвески СТД, подвески регулируемые СТД, тяги, хомуты, кронштейны, траверсы, ленты, шпильки, профили) | т. | 0,076 |
| 62 | Воздуховоды из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм/ ф 710 | м2 | 17,84 |
| 63 | Воздуховоды из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм/ ф 630 | м2 | 8,76 |
| 64 | Воздуховоды из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм/ ф 500 | м2 | 7,002 |
| 65 | Воздуховоды из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 450 мм/ ф 400 | м2 | 5,595 |
| 66 | Воздуховоды из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 450 мм/ ф 315 | м2 | 23,42 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 67 | Воздуховоды из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм | м2 | 26,646 |
|  | ВЕНТИЛЯЦИЯ. СИСТЕМА П-6 |  |  |
| 68 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,9 мм, периметром от 4200 до 5200 мм | м2 | 7,8 |
| 69 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром от 1700 до 4000 мм | м2 | 12,59 |
| 70 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,9 мм, периметром от 4200 до 5200 мм | м2 | 40,03 |
| 71 | Крепления для воздуховодов оцинкованные (подвески СТД, подвески регулируемые СТД, тяги, хомуты, кронштейны, траверсы, ленты, шпильки, профили) | т. | 0,067 |
|  | Вентиляция. Система П-7 |  |  |
| 72 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром от 1700 до 4000 мм | м2 | 4,95 |
| 73 | Воздуховоды из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм | м2 | 38,44 |
| 74 | Воздуховоды из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 450 мм (прим.толщ. 0,55) | м2 | 55,22 |
| 75 | Воздуховоды из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм (прим. толщ. 0,55) | м2 | 4,33 |
| 76 | Воздуховоды из оцинкованной стали, толщина 1,0 мм, диаметр до 1000 мм | м2 | 63,91 |
| 77 | Крепления для воздуховодов оцинкованные (подвески СТД, подвески регулируемые СТД, тяги, хомуты, кронштейны, траверсы, ленты, шпильки, профили) | т. | 0,214 |
|  | ВЕНТИЛЯЦИЯ. СИСТЕМА П-16 |  |  |
| 78 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,9 мм, периметром от 4200 до 5200 мм (прим) | м2 | 3,0 |
| 79 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром от 1700 до 4000 мм | м2 | 1,12 |
| 80 | Воздуховоды из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм | м2 | 13,77 |
| 81 | Воздуховоды из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм | м2 | 5,6 |
| 82 | Воздуховоды из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 450 мм | м2 | 17,49 |
| 83 | Воздуховоды из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм | м2 | 10,62 |
| 84 | Крепления для воздуховодов оцинкованные (подвески СТД, подвески регулируемые СТД, тяги, хомуты, кронштейны, траверсы, ленты, шпильки, профили) | т. | 0,157 |
|  | ВЕНТИЛЯЦИЯ. СИСТЕМА П-17 |  |  |
| 85 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром от 1700 до 4000 мм | м2 | 2,13 |
| 86 | Воздуховоды из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 450 мм | м2 | 28,42 |
| 87 | Воздуховоды из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм | м2 | 3,64 |
| 88 | Воздуховоды из оцинкованной стали, толщина 1,0 мм, диаметр до 1000 мм | м2 | 60,93 |
| 89 | Крепления для воздуховодов оцинкованные (подвески СТД, подвески регулируемые СТД, тяги, хомуты, кронштейны, траверсы, ленты, шпильки, профили) | т. | 0,237 |
|  | СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ |  |  |
| 90 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 6 мм | м. | 30 |
| 91 | Метизы | кг. | 10 |

Приложение № 2

к сообщению о заинтересованности от 01.02.2024 № СЗ-1542

_________________ [указать полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, адреса места регистрации (для юридического лица), Ф.И.О., адрес регистрации (для физического лица), ИНН, ОГРН (для юридического лица), контактные данные] в ответ на ваше сообщение о заинтересованности от 01.02.2024 № СЗ-1542 сообщает запрошенную ценовую информацию по состоянию на [указать дату, на которую действительна ценовая информация].

| № п/п | Наименование каждой единицы товара, работы, услуги (или комплекта) | Ед. изм. | Кол-во в ед. изм. | Цена за ед. изм., руб. | Ставка НДС, % | Итого за указанное количество с НДС, руб. | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО | х | х | х | х |  |  |

_______________________________________

(Ф.И.О., должность, контактный телефон)

______________/______________________/

(подпись/расшифровка подписи)

Исполнитель: _____________________

(контактный телефон исполнителя)